Załącznik nr 6 do siwz

## Specyfikacja techniczna sprzętu

- System rejestracji rozmów									Liczba sztuk: 1

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Konstrukcja rejestratora umożliwiająca instalację w stojaku telekomunikacyjnym 19” w obudowie nie większej niż 3U, 2. Urządzenie musi być zasilane napięciem przemiennym 230 V 50 Hz i posiadać zasilacz redundantny w osobnych dwóch modułach z opcją Hot Swap,, 3. Możliwość nagrywania jednocześnie minimum 6 kanałów VOIP kodeków G711/ G722 oraz G729 protokołów SCCP i SIP 4. Możliwość jednoczesnego nagrywania minimum dwóch linii ISDN dla telefonów alarmowych 997 i 112 (4 kanały rozmówne) 5. Możliwość jednoczesnego nagrywania minimum 2 linii analogowych 6. Posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45), 7. Możliwość nagrywania rozmów z systemu telefonicznego opartego o wykorzystanie Cisco Unified Communications Manager (CUCM) w wersji 8 oraz 9 z wykorzystaniem funkcjonalności Built-IN-Bridge poprzez integrację SIP-TRUNK (Integracja musi być oparta całkowicie na rozwiązaniu programowym, bez stosowania dodatkowego wyposażenia sprzętowego), które jest kompatybilne z modelami telefonów CP-9971, CP-9951, CP-6961 8. Wyklucza się stosowanie czasowych licencji na rejestrację rozmów oraz w formie jakichkolwiek urządzeń dostępnych na zewnątrz rejestratora, umożliwiających osobom postronnym w ich ingerencję. Dopuszcza się formę licencjonowania zawartą w obudowie rejestratora rozmów. 9. Rejestracja informacji dodatkowych o rozmowie (data i czas rozpoczęcia rozmowy, czas trwania rozmowy, numer wywołujący/wywoływany/osiągnięty (po przekierowaniu) 10. Cyfrowy rejestrator rozmów musi posiadać wbudowany w obudowę opisany panel sterowania, który umożliwi poruszanie się po menu celem przeprowadzenia podstawowej konfiguracji adresacji IP 11. Cyfrowy rejestrator rozmów ma posiadać wyświetlacz LCD przynajmniej o parametrach 4 x 20 (ilość wierszy x ilość znaków) oraz głośnik, stanowiące lokalny interfejs obsługi urządzenia, który umożliwi dostęp do podstawowych funkcji takich jak: odsłuch nagrań, wyświetlanie informacji o stanie pracy urządzenia (alarmy, temp. HDD, temp. CPU, stopień odbudowy macierzy RAID 1 po awarii),oraz konfigurację interfejsów sieciowych (adres IP, maska, brama sieci) 12. Cyfrowy rejestrator rozmów powinien sygnalizować stany awaryjne i przed awaryjne (uszkodzenie dysku, zbliżająca się awaria dysku, zanik synchronizacji z serwerem NTP, awaria lub brak zasilania w danym module, awaria interfejsów sieciowych) lokalnie na rejestratorze (na wyświetlaczu LCD), przez sieć TCP/IP na standardowym komputerze PC ,poprzez złącze alarmowe za pomocą przekaźnika oraz w formie dźwiękowej poprzez głośnik zamontowany w obudowie rejestratora. 13. Cyfrowy rejestrator rozmów powinien zapewnić przechowanie co najmniej 20 tysięcy godzin rozmów zanim zacznie automatycznie nadpisywać najstarsze zapisy rozmów 14. Rejestracja musi się odbywać na dwóch wymiennych nośnikach HDD typu SATA 3,5 cala o tej samej pojemności i tego samego producenta o pojemności dostosowanej do wymogu 20000 tys. g w macierzy RAID 1, w kieszeni „HotSwap” z funkcją automatycznej odbudowy 15. W przypadku czasowego zaniku zasilania, które spowodowałoby wyłączenie cyfrowego rejestratora rozmów, urządzenie winno automatycznie podjąć swoją pracę. (informacja zwrotna o zaistniałym zdarzeniu w postaci alarmu) 16. Cyfrowy rejestrator rozmów powinien automatycznie aktualizować czasu z serwera NTP 17. Zarządzanie siecią rejestratorów z poziomu dedykowanej aplikacji urządzenia z możliwością monitorowania stanów pracy wszystkich rejestratorów jednocześnie, zdalnego odsłuchu (także w czasie nagrywania aktualnej korespondencji), archiwizacji, przeglądania korespondencji z filtracją oraz opcją wyszukiwania (data i godzina, numer telefonu, numer kanału, adres IP, MAC adres, ostatnio zapisane rozmowy, możliwość ustawienia po zakresie dat oraz z możliwością parametryzacji opcji wyszukiwania.), Wyklucza się zastosowanie programów typu VNC, protokół RDP znany jako zdalny pulpit. 18. Tworzenie plików wav z pojedynczych rozmów lub ich fragmentów poprzez zastosowanie konwersji pliku 19. Archiwizacja zapisów na standardowym komputerze PC do postaci zbiorczego archiwum (bazy nagrań) oraz pojedynczych plików *.wav 20. Archiwizacja logów rejestratora na standardowym komputerze PC za pomocą aplikacji do zarządzania rejestratora. 21. Możliwość wykonywania archiwizacji automatycznie na podstawie wcześniej zdefiniowanego przez administratora harmonogramu 22. Wielopoziomowy system autoryzacji i zabezpieczeń (zakładanie i usuwanie indywidualnych kont dla użytkowników, nadawanie im odpowiednich uprawnień, edycja uprawnień przez administratora urządzenia) 23. Cyfrowy rejestrator rozmów powinien sygnalizować próby nieautoryzowanego dostępu do urządzenia w postaci odpowiedniego wpisu w pliki log. 24. Brak możliwości kasowania nagrań, edycji bazy danych rozmów oraz logów rejestratora przez użytkowników, osoby nieuprawnione oraz administratora, logi cyfrowego rejestratora rozmów winne być automatycznie nadpisywane po 180 dniach 25. System operacyjny zainstalowany i uruchamiany z oddzielnego dysku twardego SATA lub dysku flash na złączu SATA. 26. Zapasowy dysk twardy lub dysk flash z w pełni skonfigurowanym systemem operacyjnym (w przypadku zastosowania licencji w formie plików dopuszcza się na dysku zapasowym zastosowanie licencji czasowej zapewniającej pełną funkcjonalność rejestratora do czasu otrzymania właściwej licencji jednak nie krócej niż 30 dni kalendarzowych). 27. Możliwość aktualizacji systemu operacyjnego przez lokalnego administratora bez konieczności podłączania rejestratora do sieci publicznej (Internet) 28. Instalacja aplikacji klienckiej do zarządzania cyfrowym rejestratorem rozmów lub grupą rejestratorów bez ograniczeń licencyjnych (na dowolnej liczbie stanowisk). |  |

- Stanowisko zarządzania systemem rejestracji									Liczba sztuk: 1

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Komputer stacjonarny klasy PC. 2. Płyta główna oparta na procesorze 64 [bit], który posiada częstotliwość taktowania minimum 2.5 [Ghz] i został wykonany minimum w technologii 22 [nm], posiada minimum dwa rdzenie oraz minimum cztery wątki. 3. Zasilacz komputera powinien dysponować mocą minimum 600 [W]. 4. Płyta główna posiada zintegrowany układ graficzny z wyjściem HDMI, 4 [GB] pamięci RAM DDR 3, minimum 6 portów USB(w tym dwa porty USB w standardzie 3.0) z czego dwa na przedniej obudowie komputera, 5. Klawiatura na USB oraz mysz optyczna lub laserowa na USB. 6. Komputer musi posiadać przynajmniej dwie karty sieciowe. 7. System operacyjny minimum Windows 7 Professional w wersji 64 [bit] w języku polskim. 8. Napęd DVD SATA z możliwością nagrywania wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. 9. Dysk twardy o pojemności 2 TB SATA 3.5 cala 10. Dodatkowo zewnętrzny 2.5 calowy dysk twardy o pojemności 1 TB w obudowie pracującej w standardzie USB 3.0 11. Monitor LCD w o przekątnej minimum 21,5 ” z złączem HDMI z wbudowanymi głośnikami oraz kablem połączeniowym HDMI. |  |

- Przełącznik WS-C2960S-F48TS-S									Liczba sztuk: 6

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Przełącznik 48 portów 10/100BaseT 1.2. Przełącznik musi posiadać minimum 2 dodatkowe porty uplink SFP 1.3. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zależnie od potrzeb zamawiającego 1.4. Urządzenie musi posiadać wydajność przełączania co najmniej 88 Gbps 1.5. Urządzenie musi być wyposażone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz miniUSB, a także diodową sygnalizację wskazującą, który port jest w danym momencie aktywny 1.6. Musi posiadać minimum 128MB pamięći DRAM i minimum 64MB pamięci Flash 1.7. Przełącznik musi zapewniać obsługę przynajmniej 255 sieci VLAN I 4000 VLAN ID 1.8. Przełącznik musi umożliwiać konfigurację minimum 8000 adresów MAC i 256 grup IGMP 1.9. Urządzenie musi zapewnić obsługę dla protokołu NTP 1.10. Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy drugiej: 1.10.1. 802.3 1.10.2. 802.3u 1.10.3. 802.3x 1.10.4. 802.3ab 1.10.5. 802.3ad 1.10.6. 802.1p 1.10.7. 802.1s 1.10.8. 802.1w 1.10.9. 802.1q 1.10.10. Rapid Spanning Tree per VLAN 1.11. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług pracy w sieci: 1.11.1. Obsługa co najmniej czterech kolejek dla różnego rodzaju ruchu 1.11.2. Wsparcie dla algorytmu SRR 1.12. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 1.12.1. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+, 1.12.2. Port Security, 1.12.3. 802.1X, 1.13. Obsługuje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping, 1.14. Obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP, 1.15. Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych, 1.16. Obsługa funkcjonalności EtherChannel i Fast EtherChannel, 1.17. Obsługa minimum 64 instancji STP 1.18. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. |  |

- Przełącznik WS-C2960S-F48FPS-L									Liczba sztuk: 3

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Przełącznik 48 portów 10/100BaseT 1.2. Przełącznik musi posiadać minimum 4 dodatkowe porty uplink SFP 1.3. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zależnie od potrzeb zamawiającego 1.4. Urządzenie musi posiadać wydajność przełączania co najmniej 88 Gbps 1.5. Urządzenie musi być wyposażone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz miniUSB, a także diodową sygnalizację wskazującą, który port jest w danym momencie aktywny 1.6. Urządzenie musi być wyposażone w zasilacz minimum 740W 1.7. Musi posiadać minimum 128MB pamięci DRAM i minimum 64MB pamięci Flash 1.8. Urządzenie musi wspierać technologię FlexStack lub równoważną, umożliwiającą opcjonalnie wyposażenie urządzenia w odpowiedni moduł dzięki, któremu będzie możliwe do zrealizowania połączenie w stack przynajmniej 4 urządzeń 1.9. Przełącznik musi zapewniać obsługę przynajmniej 255 sieci VLAN I 4000 VLAN ID 1.10. Przełącznik musi umożliwiać konfigurację minimum 8000 adresów MAC i 255 grup IGMP 1.11. Urządzenie musi wspierać technologię 802.3at PoE+ w konfiguracji: 1.11.1. 24 portów do 30W 1.11.2. 48 portów do 15,4W 1.12. Urządzenie musi zapewnić obsługę dla protokołu NTP 1.13. Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy drugiej: 1.13.1. 802.3 1.13.2. 802.3u 1.13.3. 802.3x 1.13.4. 802.3ab 1.13.5. 802.3ad 1.13.6. 802.1p 1.13.7. 802.1s 1.13.8. 802.1w 1.13.9. 802.1q 1.13.10. Rapid Spanning Tree per VLAN 1.14. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług pracy w sieci: 1.14.1. Obsługa co najmniej czterech kolejek dla różnego rodzaju ruchu 1.14.2. Możliwość obsługi przynajmniej jednej kolejki z bezwzględnym priorytetem 1.14.3. Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP 1.14.4. Obsługa co najmniej 64 policerów zagregowanych lub indywidualnych, 1.14.5. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (Rate Limiting) 1.14.6. Wsparcie dla algorytmu SRR, 1.15. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 1.15.1. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+, 1.15.2. DHCP Snooping, 1.15.3. Obsługa list kontroli dostępu ACL z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP, 1.15.4. Private VLAN, 1.15.5. Port Security, 1.15.6. 802.1X, 1.15.7. BPDU Guard, 1.15.8. Spanning Tree Root Guard (STRG), 1.15.9. Współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC lub NAP lub równoważne. 1.16. Umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie (funkcjonalność SPAN i RSPAN), 1.17. Obsługuje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping, 1.18. Obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP, 1.19. Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP, 1.20. Obsługa protokołu CDP lub równoważnego, 1.21. Obsługa protokołu HSRP lub równoważnego, 1.22. Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych, 1.23. Obsługa funkcjonalności EtherChannel i Fast EtherChannel, 1.24. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. |  |

- Moduł światłowodowy do przełącznika GLC-SX-MMD 								Liczba sztuk: 12

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Moduł światłowodowy MiniGbic kompatybilny z przełącznikami WS-C2960S-F48TS-S, WS-C2960S-F48FPS-L. 1.2. Moduł musi pochodzić od tego samego producenta co przełącznik w którym będzie zainstalowany 1.3. Moduł musi być kompatybilny z przełącznikiem Zamawiającego 1.4. Moduł musi być wykonany w standardzie SFP, posiadać Gigabit interfejs 1.5. Moduł musi posiadać możliwość obsługi światłowodu wielomodowego w technologii 1000Base-SX: o parametrach: 62,5µm / 850 nm 1.6. Moduł musi wspierać technologię Digital Optical Monitoring (DOM) 1.7. Maksymalna długość światłowodu to 300m 1.8. Typ złącza LC (duplex) 1.9. Moduł musi mieć wymiary minimum 8.5 x 13.4 x 56.5mm |  |

- Kabel połączeniowy światłowodowy											Liczba sztuk: 6

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Patchcord światłowodowy ( fiber optic ) wielomodowy podwójny ze złączem LC dł 3m |  |

- Aparat telefoniczny CP-3905												Liczba sztuk: 93

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Charakter urządzenia a. Telefon IP wyposażony w złącze w technologii 10/100 Ethernet oraz monochromatyczny wyświetlacz LCD, obsługujący technologię zasilania PoE oraz umożliwiający współpracę z systemem Cisco Unified Communication Manager. 2. Architektura urządzenia a. Telefon musi wspierać protokół SIP b. Telefon musi posiadać 32MB pamięci SDRAM oraz 4MB pamięci Flash c. Telefon musi być wyposażony w monochromatyczny wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 128x32 piksele d. Telefon musi posiadać przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100Base-T 3. Zarządzanie urządzeniem a. Urządzenie musi współpracować z systemem Cisco Unified Communication Manager 4. Funkcjonalność urządzenia a. Wspiera przynajmniej następujące kodeki: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab b. Wspiera protokoły VoIP: SIP c. Obsługuje funkcję konferencji d. Obsługuje przynajmniej takie protokoły standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS e. Zapewnia rejestr połączeń odebranych i nieodebranych f. Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN g. Telefon musi wspierać takie funkcje jak: i. Auto barge ii. Call forward iii. Call pickup iv. Call waitng v. Call transfer vi. Conference vii. FAC viii. Group call pickup ix. Music on hold x. PLAR xi. Redial xii. Sharedline 5. Zasilanie a. Telefon musi posiadać możliwość zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af Class 1) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy |  |

- Aparat telefoniczny CP-6961-C-K9											Liczba sztuk: 10

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Charakter urządzenia a. Telefon IP wyposażony w złącze w technologii 10/100Base-T oraz monochromatyczny wyświetlacz LCD, obsługujący technologię zasilania PoE oraz umożliwiający współpracę z systemem Cisco Unified Communication Manager. 2. Architektura urządzenia a. Telefon musi wspierać protokół SIP b. Telefon musi być wyposażony w monochromatyczny wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 396x81 piksele c. Telefon musi posiadać przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100Base-T 3. Zarządzanie urządzeniem a. Urządzenie musi współpracować z systemem Cisco Unified Communication Manager 4. Funkcjonalność urządzenia a. Wspiera przynajmniej następujące kodeki: G.711a, G.711µ, G.729a, iLBC b. Obsługuje funkcję konferencji c. Obsługuje przynajmniej takie protokoły standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS d. Zapewnia rejestr połączeń odebranych i nieodebranych e. Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN f. Telefon musi wspierać takie funkcje jak: i. cBarge ii. Call forward iii. Call pickup iv. Call park v. Call waitng vi. Call transfer vii. Conference viii. FAC ix. Group call pickup x. Music on hold xi. PLAR xii. Redial xiii. Sharedline 5. Zasilanie a. Telefon musi posiadać możliwość zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy |  |

- Aparat telefoniczny CP-9951-C-K9			 								Liczba sztuk: 12

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Charakter urządzenia a. Telefon IP wyposażony w złącze w technologii 10/100/1000 Base-T oraz kolorowy wyświetlacz, obsługujący technologię zasilania PoE oraz umożliwiający współpracę z systemem Cisco Unified Communication Manager. 2. Architektura urządzenia a. Telefon musi wspierać protokół SIP oraz h.264 do połączeń video b. Telefon musi być wyposażony w kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości minimum 640 x 480 piksele c. Telefon musi posiadać przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100/1000 Base-T 3. Zarządzanie urządzeniem a. Urządzenie musi współpracować z systemem Cisco Unified Communication Manager 4. Funkcjonalność urządzenia a. Wspiera przynajmniej następujące kodeki: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722, iSAC, iLBC b. Obsługuje funkcję audio/video konferencji c. Obsługuje przynajmniej takie protokoły standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS d. Zapewnia rejestr połączeń odebranych i nieodebranych e. Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN f. Telefon musi wspierać takie funkcje jak: i. Barge ii. Call forward iii. Call pickup iv. Call park v. Call waitng vi. Call transfer vii. Conference viii. FAC ix. Group call pickup x. Music on hold xi. PLAR xii. Redial xiii. Sharedline 5. Zasilanie a. Telefon musi posiadać możliwość zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af i 802.3at class 3 i 4) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy 1. Zasilanie a. Posiada możliwość zasilania z sieci komputerowej (802.3af) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy |  |

- Kamera do aparatów telefonicznych CP-CAM-C 									Liczba sztuk: 5

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Urządzenie musi pozwalać na rozszerzenie funkcjonalności telefonów CP-9951-C-K9 i CP-9971-C-K9 o możliwość prowadzenia rozmów video . 2. Urządzenie musi wspierać protokół SIP oraz H.264. 3. Wyposażone w złącze USB 4. Urządzenie musi być koloru identycznego co aparat telefoniczny 5. Posiadać możliwość zasilania z sieci komputerowej (802.3af) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy poprzez złącze USB aparatu telefonicznego. 6. Urządzenie musi posiadać sygnalizację różnymi kolorami aktualnego stanu pracy – włączone czy wyłączone 7. Urządzenie musi współpracować z systemem Cisco Unified Communication Manager |  |

- Aparat telefoniczny CP-9971-C-K9 											Liczba sztuk: 5

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Charakter urządzenia a. Telefon IP wyposażony w złącze w technologii 10/100/1000 Base-T oraz kolorowy dotykowy wyświetlacz, obsługujący technologię zasilania PoE oraz umożliwiający współpracę z systemem Cisco Unified Communication Manager. 2. Architektura urządzenia a. Telefon musi wspierać protokół SIP oraz h.264 do połączeń video b. Telefon musi być wyposażony w kolorowy dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości minimum 640 x 480 piksele c. Telefon musi posiadać przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100/1000 Base-T 3. Zarządzanie urządzeniem a. Urządzenie musi współpracować z systemem Cisco Unified Communication Manager 4. Funkcjonalność urządzenia a. Wspiera przynajmniej następujące kodeki: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722, iSAC, iLBC b. Obsługuje funkcję audio/video konferencji c. Obsługuje przynajmniej takie protokoły standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS d. Zapewnia rejestr połączeń odebranych i nieodebranych e. Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN f. Telefon musi wspierać takie funkcje jak: i. Barge ii. Call forward iii. Call pickup iv. Call park v. Call waitng vi. Call transfer vii. Conference viii. FAC ix. Group call pickup x. Music on hold xi. PLAR xii. Redial xiii. Sharedline 5. Zasilanie a. Telefon musi posiadać możliwość zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af i 802.3at class 3 i 4) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy |  |

- Moduł rozszerzający aparatu telefonicznego CP-CKEM-C 							Liczba sztuk: 40

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Moduł rozszerzający dla telefonów CP-9951-C-K9, CP-9971-C-K9 2. Urządzenie musi pozwalać na rozszerzenie funkcjonalności telefonu o dodatkowe klawisze, które mogą zostać zdefiniowane jako dodatkowe linie aparatu lub klawisze szybkiego wybierania 3. Urządzenie musi posiadać co najmniej 18 klawiszy rozszerzających i za pomocą dwóch dodatkowych klawiszy sterujących wykorzystaniem klawiszy rozszerzających umożliwiać obsługę do 36 linii lub klawiszy szybkiego wybierania. 4. Urządzenie musi posiadać wyświetlacz LCD o przekątnej min 10 cm i rozdzielczości 480x272 piksele. 5. Moduł rozszerzający musi posiadać funkcjonalność sygnalizacji stanu linii 6 Opisy klawiszy powinny być przedstawione na kolorowym wyświetlaczy LCD. |  |

- Zasilacz do aparatów  CP-3905-PWR-CE 										Liczba sztuk: 5

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Moduł powinien zasilać aparaty telefoniczne CP-3905 2. Moduł powinien zawierać europejski standard gniazd wraz z okablowaniem |  |

- Zasilacz do aparatów  CP-PWR-CUBE-3										Liczba sztuk: 3

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Moduł powinien zasilać aparaty telefoniczne CP-6961-C-K9 2. Moduł powinien zawierać europejski standard gniazd wraz z okablowaniem |  |

- Zasilacz do aparatów  CP-PWR-CUBE-4		 								Liczba sztuk: 24

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Moduł powinien zasilać aparaty telefoniczne CP-9951-C-K9, CP-9971-C-K9 2. Moduł powinien zawierać europejski standard gniazd wraz z okablowaniem |  |

- Pakiet licencji w celu rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej					Liczba sztuk: 1

Wymienić nazwy oferowanych licencji:* 		                                                                                               Producent* …………………..

……………..............................………........................................

……………..............................………........................................

……………..............................………........................................

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Potwierdzenie minimalnych wymagań *** |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Architektura i przeznaczenie a. Oczekiwana jest rozbudowa istniejącej i działającej centrali telefonicznej w sposób zapewniający ciągłość działania obecnie wdrożonych funkcjonalności. Możliwość rozbudowy należy rozumieć w kontekście dostawy i instalacji pakietów licencyjnych umożliwiających uruchomienie wyspecyfikowanych poniżej funkcjonalności. 3. Elementy wyposażenia a. W ramach przetargu należy dostarczyć licencje w celu podłączenia telefonów wyspecyfikowanych przez zamawiającego: dla telefonów biznesowych (punkty CP-9971-C-K9, CP-9951-C-K9, CP-6961-C-K9) - 27 licencji dla telefonów podstawowych (CP-3905) - 93 licencji |  |

- Moduł 1 x SM-NM-ADPTR				 								Liczba sztuk: 1

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Moduł przeznaczony do routera Cisco 2921 Voice (będący w posiadaniu Zamawiającego) 2. Moduł musi wspierać obsługę kart rozszerzeń EVM-HD-8FXS/DID. 3. Moduł musi być aktualnie oferowanym przez producenta w sprzedaży. 4. Moduł musi być objęty gwarancją routera, w którym będzie zainstalowany. |  |

- Moduł EVM-HD-8FXS/DID 												Liczba sztuk: 1

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Moduł przeznaczony do routera Cisco 2921 Voice (będący w posiadaniu Zamawiającego) 2. Moduł musi być aktualnie oferowanym przez producenta w sprzedaży. 3. Moduł musi być wyposażony w co najmniej osiem portów FXS i pozwalać na obsługę funkcjonalności Direct Inward Dial. 4. Moduł musi współpracować z zainstalowanymi w routerach Zamawiającego procesorami sygnałowymi (DSP) w zakresie kodowania i dekodowania głosu tak, by proces ten wykonywany był sprzętowo nie programowo. 5. Moduł musi być objęty gwarancją routera, w którym będzie zainstalowany. |  |

- Moduł VIC2-2BRI-NT/TE 												Liczba sztuk: 2

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Moduł przeznaczony do routera 2921 Voice (będący w posiadaniu Zamawiającego). 2. Moduł musi być aktualnie oferowany przez producenta w sprzedaży. 3. Moduł musi być wyposażony w co najmniej dwa porty ISDN BRI NT i TE. 4. Moduł musi być objęty gwarancją routera, w którym będzie zainstalowany |  |

- Licencja L-FL-CME-SRST-100 											Liczba sztuk: 1

Wymienić nazwy oferowanych licencji:* 		                                                                                               Producent* …………………..

……………..............................………........................................

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Potwierdzenie minimalnych wymagań *** |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Rozszerzenie do funkcjonalności centrali zapasowej dla 100 telefonów. 2. Licencje miałyby zostać zainstalowane na routerze Cisco 2921. 3. Licencja musi być kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego router Cisco 2921 z oprogramowaniem Voice. 4. Licencja musi umożliwiać pełnienie przez router funkcji zapasowej centrali telefonicznej dla co najmniej 100 telefonów IP w sytuacji awarii łącza WAN. 5. Moduł musi być objęty gwarancją routera, w którym będzie zainstalowany. |  |

- Zdalne stanowisko zarządzania HP ProBook 650 G1								Liczba  sztuk: 4

Oferowany model* ……………………..					Producent* …………………..

| L.p. | Opis wymagań minimalnych | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie przez wykonawcę konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Procesor Intel Core i5 Mobile a. Procesor musi być taktowany zegarem nie mniejszym niż 2,5GHz b. Procesor musi być posiadać 3MB pamięci podręcznej cache 2. Pamięć RAM 8GB a. Pamięć musi być taktowana częstotliwością 1600 MHz b. Musi posiadać możliwość rozbudowy do 16GB pamięci 3. Dysk twardy 500GB 7200obr./min a. Pojemność dysku musi wynosić 500GB b. Prędkość obrotowa silnika dysku musi wynosić 7200obr./min. 4. Ekran 15,6’’ a. Ekran musi posiadać przekątną 15,6’’ b. Rozdzielczość ekranu musi wynosić 1920x1080 c. Podświetlenie ekranu musi być w technologii LED 5. Bateria 55 Wh Li-Ion 6-komorowa 6. Urządzenia wskazujące Touchpad a. Urządzenie musi posiadać funkcję scrool zone. 7. Złącza zewnętrzne a. 4 porty USB 3.0 b. 1 port USB 3.0 (ładowanie) c. 1 port DisplayPort d. 1 port VGA e. 1 gniazdo słuchawkowe stereo/mikrofonowe combo f. 1 gniazdo zasilacza g. 1 port RJ-45 (LAN) h. 1 złącze dokowania i. 1 port szeregowy 8. Bezprzewodowa karta sieciowa a. Karta musi wspierać standardy 802.11a/b/g/n 9. Bezprzewodowa karta transmisji a. Karta pracująca w systemie Bluetooth 10. System operacyjny Windows 7 Professional 64 bit |  |

Oświadczam(-y), że:

- powyższe produkty, tj. wszystkie oferowane produkty elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełniają wymagania norm CE, tj. spełniają wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE,

- oferowane produkty są sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz zostały wyprodukowane nie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy,

- oferowany sprzęt i oprogramowanie zostanie zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta i posiada pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej,

- oferowane produkty nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,

- usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania będą świadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez producenta,

- wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego.

............................, dnia, .............................        			...................................................................................

Miejscowość		      Data					  Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO DO TABELI :

*    - należy podać pełną nazwę modelu, licencji i producenta,

** - potwierdzenie (wypełnienie) przez Wykonawcę kolumny o nazwie „Parametry techniczne oferowanego sprzętu (…)”, że oferowany produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiotowym zakresie poprzez sformułowanie słowne : „spełnia”,

- w przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wskazania produktu równoważnego poprzez wypełnienie kolumny o nazwie „Parametry techniczne oferowanego sprzętu (…)” i podanie co najmniej pełnego opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia każdego parametru w kolumnie o nazwie „Opis wymagań minimalnych”.

*** - potwierdzenie (wypełnienie) przez Wykonawcę kolumny o nazwie „Potwierdzenie minimalnych wymagań”, że oferowany produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiotowym zakresie poprzez sformułowanie słowne : „spełnia”.

Wykonawca musi wypełnić każdą pozycje i kolumny oznaczone symbolami gwiazdek (*).

Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w przedmiotowej specyfikacji technicznej, który w sposób poprawny współpracuje z urządzeniami i systemami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem urządzeń i systemów Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz posiada wszystkie funkcjonalności określone w odpowiednim do przedmiotu zamówienia „Opisie wymagań minimalnych”.