Załącznik nr 7 do siwz

Tabela zgodności spełniania warunków funkcjonalno - technicznych

Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone symbolem * ( należy podać pełną nazwę modelu i producenta)
oraz skreślić niewłaściwe określenia oznaczone symbolem **

1. Kamera szybkoobrotowa FHD	Liczba sztuk: 20

Oferowany model* ……………………....	Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych	Potwierdzenie przez Wykonawcę, że oferowany produkt spełniania wymagania minimalne Zamawiającego
Optyka: / Przetwornik CMOS o wielkości minimum 1/3” / Automatyczna/ręczna regulacja ostrości / Automatyczna/ręczna regulacja przesłony / Maksymalny kąt widzenia w pionie >36 stopni / Maksymalny kąt widzenia w poziomie > 62 stopnie / Tryb pracy dzień/noc / Czułość w trybie kolorowym – minimum 0,3 lux (30 IRE) F1.4 / Czułość w trybie monochromatycznym – minimum 0,03 lux (30 IRE) F1.4 / Obrót w poziomie 360°, ciągły, bez ograniczeń, z prędkością regulowaną, maksymalną nie mniejszą niż 600°/sek / Pochylenie w pionie > 210° z prędkością maksymalną nie mniejszą niż 400°/sek / Zoom optyczny minimum 30x / Zoom cyfrowy minimum 12x / WDR 115dB / pamięć na minimum 80 presetów / Guard toury / Video: / algorytm kompresji H.264 (Profile High/Main/Baseline) / rozdzielczości – co najmniej 1080p, 720p, D1, 4CIF, 2CIF, CIF / ilość klatek na sekundę – minimum 50 kl/sek@1080p przy 50 Hz / regulacja ilości klatek na sekundę / regulacja przepływności strumieni / maskowanie stref prywatności (minimum 10) / zamrażanie obrazu / nakładki tekstowe / regulacja obrazu w zakresie: koloru, jasności, ostrości, balansu bieli / możliwość aktywacji kompensacja tylnego oświetlenia / możliwość ustawienia cyfrowej stabilizacji obrazu / Sieć: / Wsparcie dla protokołów IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS, FTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP v1/v2c/v3, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, DNS, ICMP, SSH / Ochrona interfejsu loginem i hasłem, filtracja adresów IP, logowanie prób dostępu / Możliwość kontroli dostępu za pomocą standardu IEEE 802.1X / Ogólne: / Obsługa przez rejestrator G-Scope 6000-IP / Obudowa wandaloodporna minimum IK08 / klasa wodo/pyłoszczelności minimum IP66 / Praca w temperaturach od –40°C do 50°C / Możliwość zasilania kamery w standardzie PoE / Złącze zasilające/transmisji danych RJ45 IP66 / kompatybilność z ONVIF / lokalne nagrywanie na kartę pamięci umieszczoną w slocie w kamerze / możliwość nagrywania na zasób sieciowy (NAS) / realizowane przez kamerę funkcje takie jak: automatyczne śledzenie, detekcja udaru, detekcja ruchu / platforma umożliwiająca wgrywanie do kamery aplikacji zgodnych z API kamery	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **

2. Switch sieciowy PoE 8 portowy	Liczba sztuk: 20

Oferowany model* ……………………....	Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych	Potwierdzenie przez Wykonawcę, że oferowany produkt spełniania wymagania minimalne Zamawiającego
Wykonanie do użytku przemysłowego / Matryca przełączająca > 5,5 Gbps, >4 Mpps / Gigabit uplink SFP/RJ45 / 8x10/100 IEEE802.3af/at / Ochrona ESD Ethernet 6[kV] / Temperatura pracy -40° C ~ +70° C / mocowanie na szynie DIN lub ścianie / zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at / Wkładka SFP 1Gbit/s, SM jednowłóknowa, o zasięgu 20km, kompatybilna z wkładką 1000Base‑BX10‑U umieszczoną w module WS-X4448-GB-SFP	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **

3. Ściana wideo (proszę wpisać model i producenta monitorów)	Liczba sztuk: 1

Oferowany model* ……………………....	Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych	Potwierdzenie przez Wykonawcę, że oferowany produkt spełniania wymagania minimalne Zamawiającego
8 monitorów nie mniejszych niż 54 cale i nie większych niż 56 cali, ułożonych w matrcyę 4x2 (4 poziom, 2 pion) / wykonanie w wariancie bezszwowym (maksymalna łączna szerokość ramkek łączących sąsiadujące ekrany - 3,5 [mm]) / możliwość wyświetlenia 8 niezależnych obrazów lub 2 obrazów w układzie 2x2 obok siebie / dedykowane do wybranych monitorów wieszaki, umożliwiające ustawianie monitorów w 3 płaszczyznach: góra / dół, lewo / prawo, przód / tył. Wieszaki muszą mieć taką konstrukcję, aby po wykonaniu docelowej instalacji umożliwiały wykonywanie prac serwisowych za monitorami, poprzez wysunięcie do przodu monitora (mechanizm nożycowy lub inny spełniający wymagania funkcjonalne). / Wymagania techniczne w zakresie monitorów ściany: / technologia podświetlenia monitora: LED / Rozdzielczość: 1920x1080p / Kontrast: 4000:1 / Czas reakcji matrycy: 8 [ms] (GtG) / Kąty widzenia matrycy 178/178 / Paleta kolorów - 8bit / Odwzorowanie kolorów (gamut) - 70% / Przystosowane do pracy ciągłej 24 godziny / 7 dni w tygodniu / Złącza wejściowe: 2x HDMI 2.0, DVI-D, DisplayPort 1.2 / Złącza wyjściowe: DisplayPort / Inne złącza: RJ-45, RS-232C / Pobór mocy - nie większy niż 220 [W]	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **

..............................., dn. .......................                        .............................................................……............................................
                                                                                   czytelny/e podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy
              albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem